Альтерра___________________www.prompylesos.ru

г.Воронеж, ул. Газовая, 26

Тел: +7910-341-81-00

Универсальные промышленные пылесосы от  «Альтерра» - это отечественные пылесосы нового поколения, которые  убирают все виды загрязнений на производстве: жидкости, масла, клейкие фракции, пыль, стружку в т.ч. металлическую, окалину и ….

Преимущества пылесосов:

- отсутствие расходных материалов - дорогостоящих мешков для сбора мусора и картриджей;

- убирают все виды загрязнений - и мелкодисперсную пыль, и опилки, и стружку, и битое стекло;

- убирают жидкую, слипающуюся и сухую грязь без переключения;

- передовые разработки воздухоочистки позволяют  достичь высокой (многоступенчатой) степени механической очистки (степень очистки составляет 99,9%), даже при уборке цемента и муки, пигментов (до 5 микрон);

- работают в любом режиме: непрерывно, круглосуточно;

- предназначены для эксплуатации в любых производственных помещениях с температурным диапазоном от -50ºС до +55ºC.

### Технические характеристики пылесосов:

### Промышленный пылесос Дастпром ПП-201

В малом корпусе создан промышленный пылесос Hi-END класса с двумя последовательными циклонами и фильтром тонкой очистки.

Как и в пылесосах ПП-401, ПП-601 и ПП-751 циклоны "вставлены" один в другой. За счет такого решения габариты пылесоса соответствуют пылесосам с одним циклоном и составили: диаметр 35 см, высота 80 см. Но вот эффективность пылеудержания значительно выше, чем с одним циклоном. Практические проверки по уборке территории завода от мельчайшей пыли показали, что на фильтр тонкой очистки (как всегда доступный фильтр от ГАЗ-24) попадает очень мало пыли.

Пылесос имеет бак емкостью честных 20 литров для загрязнений. Аппарат не требует переналадки для сбора жидких, сухих, липких загрязнений в любой комбинации. Никаких поплавковых камер, сменных мешков и прочего!

Имеет функцию компрессора!

Смотрите видео об устройстве, комплектации и работе пылесоса.

Окрашен прочной к износу порошковой краской. Размер пылесоса позволяет перевозить его в любом легковом автомобиле. Соответственно, используя этот пылесос легко всосать в пылесос грязи и пыль при выездах к клиенту и увезти все отходы с собой, взяв с клиента за это оплату!

Оснащен богатой комплектацией из пяти насадок, шланга длиной 3 метра. Для перемещения установлен на 4 поворотных колеса со стопорами.

Технические характеристики:

| Мощность: | 1,5 кВт |
| --- | --- |
| Напряжение электропитания: | 220 + «Земля» В |
| Мощность всасывания: | 500 аэроватт |
| Максимальное разряжение: Максимальный расход воздуха турбин: Фактический расход воздуха на входе в пылесос: Средняя наработка до отказа турбин (замена эл. щёток) Уровень шума: Эффективность очистки воздуха: Режим работы: Корпус: Покрытие: Габаритные размеры (мм)-Д/Ш/В: Диаметр корпуса (циклона): Объём бака для сбора мусора: Масса: Внутренний диаметр шланга: | 28 кПа 185 м3/час 180 м3/час не менее 500 часов не более 65 дБ не менее 99,9% непрерывный, круглосуточный стальной полимерное, порошковая окраска 350/350/800 мм 350 мм 20 л 16 кг 51 мм |
| Комплект поставки |
| Пылесос: | 1 шт |
| Шланг (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение): | 3 м |
| Штанга (антистатическое исполнение): | шт.: 1, длина 1 м |
| Насадки сменные: | 5 шт |
| Кабель электропитания (трехжильный): | 5 |

Гарантийные обязательства

Гарантия на пылесос:	              12 месяцев

Гарантия на турбины:                                              12 месяцев

Паспорт 	1 шт.

ДАСТПРОМ ПП- 201 – 30 000 руб.

2.  Промышленный пылесос «Дастпром ПП-521»

Универсальный промышленный пылесос «Дастпром ПП-521» оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью -  сборкой фильтров: основным  воздушным фильтрующим элементом и фильтром, пропитанным фирменным составом в результате чего этот фильтр практически не имеет воздушного сопротивления и при этом способен уловить пыль размером в несколько микрон.

Результат механической очистки от мелкодисперсной пыли превосходит результат у похожих моделей. Система защиты и контроля пылесоса укомплектована системой защиты турбин от перегрева. Этот пылесос разработан с учетом опыта продаж и эксплуатации лучших промышленных пылесосов, изготавливаемых в России.

Проект пылесоса «Дастпром ПП-521» выполнен в системах трехмерного моделирования, изготовлен на современном и новом оборудовании на собственном производстве ООО "Альтерра".

Технические характеристики:

| Мощность: | 3,0 кВт (2*1,5) кВт |
| --- | --- |
| Напряжение электропитания: | 220 + «Земля» В |
| Мощность всасывания: | 1050 аэроватт |
| Максимальное разряжение: Максимальный расход воздуха турбин: Фактический расход воздуха на входе в пылесос: Средняя наработка до отказа турбин (замена эл. щёток) Уровень шума: Эффективность очистки воздуха: Режим работы: Корпус: Покрытие: Габаритные размеры (мм)-Д/Ш/В: Диаметр корпуса (циклона): Объём бака для сбора мусора: Масса: Внутренний диаметр шланга: | 28 кПа 385 м3/час до 340 м3/час не менее 500 часов не более 65 дБ не менее 99,9% непрерывный, круглосуточный стальной полимерное, порошковая окраска 1011/600/1020 мм 400 мм 40+12 л 56,4 кг 50 мм |
| Комплект поставки |
| Пылесос: | 1 шт |
| Шланг (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение): | 5 м |
| Штанга (антистатическое исполнение): | шт.: 1, длина 1 м |
| Насадки сменные: | 5 шт |
| Кабель электропитания (трехжильный): | 10 |

Гарантийные обязательства

Гарантия на пылесос:	              12 месяцев

Гарантия на турбины:                                             12 месяцев

| Доставка Размер упаковки (Д/Ш/В): Объём упаковки: Масса в упаковке: ДАСТПРОМ ПП- 521 – 59 000.00 руб. | 11 101085/685/855 мм 0,635 м3 8080,0 кг |
| --- | --- |

3, 4, 5. 	Промышленные пылесосы «Дастпром ПП-401», «Дастпром ПП-601», «Дастпром ПП-751»

Промышленный пылесос ПП – 401, ПП – 601, ПП – 751  оснащены 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией (2 последовательных циклона) и дополнительным третьим фильтром - автомобильным воздушным фильтрующим элементом «Урал». Результат механической очистки от мелкодисперсной пыли превосходит результат у похожих моделей.

Промышленные пылесосы ПП – 401, ПП – 601, ПП – 751 за счет установки на устойчивую мобильную раму обеспечивают уборку в любых условиях всех видов грязи от мелкодисперсных порошков до жидкостей и масел. Удобство обслуживания, отсутствие сменных мешков делают эти пылесосы незаменимыми в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

Пылесосы предназначены для эксплуатации в любых производственных помещениях с температурным диапазоном от -50ºС до +55ºC. Благодаря стальному корпусу с прочной порошковой окраской пылесосы  ПП – 401, ПП – 601, ПП – 751  не боятся абразивной грязи, агрессивных жидкостей.

Технические характеристики:

| Мощность: | 3,0 кВт (2*1,5) кВт |
| --- | --- |
| Напряжение электропитания: | 220 + «Земля» В |
| Мощность всасывания: | 1050 аэроватт |
| Максимальное разряжение: Максимальный расход воздуха турбин: Фактический расход воздуха на входе в пылесос: Средняя наработка до отказа турбин (замена эл. щёток) Уровень шума: Эффективность очистки воздуха: Режим работы: Корпус: Покрытие: Габаритные размеры (мм)-Д/Ш/В: Диаметр корпуса (циклона): Объём бака для сбора мусора: Масса: Внутренний диаметр шланга: | 30 кПа 385 м3/час до 360 м3/час не менее 500 часов не более 65 дБ не менее 99,9% непрерывный, круглосуточный стальной полимерное, порошковая окраска Дастпром ПП-401 - 650/600/1380 мм Дастпром ПП-601 - 700/600/1500 мм Дастпром ПП-751 - 700/600/1700 мм 400 мм Дастпром ПП-401 - 40 л, Дастпром ПП-601 - 60 л, Дастпром ПП-751 - 75 л. Дастпром ПП-401 - 44,8 кг Дастпром ПП-601 - 46,4 кг Дастпром ПП-751 - 47,8 кг 51 мм |
| Комплект поставки |
| Пылесос: | 1 шт |
| Шланг (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение): | 5 м |
| Штанга (антистатическое исполнение): | шт.: 1, длина 1 м |
| Насадки сменные: | 5 шт |
| Кабель электропитания (трехжильный): | 10 |

Гарантийные обязательства

Гарантия на пылесос:	              12 месяцев

### Гарантия на турбины:                                                    12 месяцев

Доставка «Дастпром ПП-401»

Размер упаковки (Д/Ш/В): 		690/650/1280мм

Объём упаковки: 				0,58 м3

Масса в упаковке: 				58,8 кг

Доставка «Дастпром ПП-601»

Размер упаковки (Д/Ш/В): 		690/650/1430мм

Объём упаковки: 				0,641 м3

Масса в упаковке: 				62,4 кг

Доставка «Дастпром ПП-751»

Размер упаковки (Д/Ш/В): 		690/650/1530мм

Объём упаковки: 				0,691 м3

Масса в упаковке: 				62,8 кг

ДАСТПРОМ ПП – 401 – 49 000,00 руб.

ДАСТПРОМ ПП – 601 – 55 000,00 руб.

ДАСТПРОМ ПП – 751 – 61 000,00 руб.

Пылесосы марки «ДАСТПРОМ» можно дополнительно комплектовать:

- Шланг промышленный  - длина до 15 м………………..…….цена зависит от длины!

- Опция серые колёса:…………………………………………...1500.00 руб

- Опция чёрные и серые колёса в комплекте к пылесосу …… 2500.00 руб

6. Сепаратор промышленный СП-401, СП-601, СП-751

Предназначен для отделения от воздуха любых видов загрязнений.

Использование сепаратора СП-401 совместно с любым оборудованием, создающим достаточное разряжение воздуха и достаточный расход воздуха. В качестве средства вакуума возможно использование пылесосов от бытовых с мощностью двигателя от 800 Вт и более. Пылесос может быть как отечественный, так и импортный.

Может использоваться как основной поглотитель грязи (сухой, влажной, жидкой и любой их комбинации) если у Вас есть дорогое импортное чудо, фильтра для которого стоят сегодня безумно много. В этом случае до фильтров может добраться только сухая часть вышеописанной комбинации и ее, сухой части, будут доли процента.

Как всегда эксплуатация крайне проста: при наполнении бака достаньте его, извлеките грязь, поставьте бак на место и продолжайте работу с сохранением другого пылесоса.

Для удобства пользования в бак можно вкладывать мешок для мусора, тогда утилизация мусора будет доставлять эстетическое удовольствие у пользователя нашего циклона.

Циклон устанавливается на прочную раму с колесами большого диаметра, передние колеса оснащены стопорами.

По запросу возможна замена колес из черной литой резины на колеса из серой резины (она не оставляет следов никогда).

Представленные на фотографии шланги, трубы и насадки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно в зависимости от потребности.

### Модель может быть изготовлена с объемом бака 40, 60 и 75 литров.

### Корпус: …………………………....стальной

### Покрытие:………………………...полимерное, порошковая окраска

Диаметр корпуса (циклона):…...  400 мм

Объем бака для сбора мусора:  	Сепаратор СП-401 – 40 л

Сепаратор СП-401 – 60 л

Сепаратор СП-401 – 75 л

Внутренний диаметр шланга:….  50 мм

Сепаратор СП-401 – 18 000,00 руб.

Сепаратор СП-601 – 25 000,00  руб.

Сепаратор СП-751 –  30 000,00 руб.

Ссылки на видео с работой промышленных пылесосов ДАСТПРОМ:

- Стеклянный экземпляр пылесоса, выставочный образец

- Ссылка на работу в производственных условиях

- Дастпром ПП-401

- Видеообзор Даспром ПП-751

Так же Вашему просмотру предлагаем фильм о нашем производстве

*Для воспроизведения видео нажмите клавишу «Ctrl» и щелкните по ссылке

или на сайте www.prompylesos.ru

### Стоимость пылесосов (цена с учётом НДС):

| ДАСТПРОМ ПП-201 | 30 000,00 руб. |
| --- | --- |
| ДАСТПРОМ ПП-401 | 49 000,00 руб. |
| ДАСТПРОМ ПП- 601 | 55 000,00 руб. |
| ДАСТПРОМ ПП- 751 | 61 000,00 руб. |
| ДАСТПРОМ ПП- 521 | 59 000,00 руб. |
| Подвесная щетка для ПП ДАСТПРОМ | 9 000,00 руб. |
| Сепаратор промышленный СП-401, 40л. | 18 000,00 руб. |
| Сепаратор промышленный СП-601, 60л. | 25 000,00 руб. |
| Сепаратор промышленный СП-751, 75л. | 30 000,00 руб. |

# Text boxes

Дастпром ПП-601

Дастпром ПП-401

Дастпром ПП-751